## Slide 1: 3.4 静态场的边值问题及解的唯一性定理
本节内容
3.4.1 边值问题的类型
3.4.2 静电场的唯一性定理
边值问题：在给定的边界条件下，求解位函数的泊松方程或
拉普拉斯方程。

## Slide 2
3.4.1 边值问题的类型
已知场域边界面S 上的位函数值，即
第一类（狄里赫利问题）
已知场域边界面S 上的位函数的法向导数值，即
已知场域一部分边界面S1 上的位函数值，而另一部分边界面S2 上则已知位函数的法向导数值，即
第三类（混合边值问题）
第二类（纽曼问题）

## Slide 3
自然边界条件 （无界空间）
周期边界条件
衔接条件
不同媒质分界面上的边界条件。如

## Slide 4
（第一类）
（第三类）

## Slide 5
在场域V 的边界面S上给定 或 的值，则泊松方程或拉普拉斯方程在场域V 内具有唯一解。
3.4.2 静电场的唯一性定理
唯一性定理的重要意义
给出了静态场边值问题具有唯一解的条件
为静态场边值问题的各种求解方法提供了理论依据，
为求解结果的正确性提供了判据
唯一性定理的表述

## Slide 6: 静态场边值问题的求解方法
解析解
数值解
镜像法
分离变量法
间接法
直接法
有限差分法

## Slide 7
本节内容
3.5.1 接地导体平面的镜像
3.5.2 导体球面的镜像
3.5.3 导体圆柱面的镜像（自学）
3.5.4 介质平面的镜像（自学）
3.5 镜像法

## Slide 8
当有电荷存在于导体或介质表面附近时，导体和介质表面会出现感应电荷或极化电荷，而感应电荷或极化电荷将影响场的分布。
非均匀感应电荷产生的电位很难求解，可以用等效电荷的电位代替
镜像问题的提出
q
【实例1】接地导体平板附近有一个点电荷
q′
非均匀感应电荷
等效电荷

## Slide 9
【实例2】接地导体球附近有一个点电荷
非均匀感应电荷产生的电位很难求解，可以用等效电荷的电位代替
【实例3】接地导体柱附近有一个线电荷
q
非均匀感应电荷
q′
等效电荷
结论：镜像法就是将不均匀分布电荷的作用等效为点电荷
或线电荷的作用。
问题：这种等效电荷是否存在？ 这种等效是否合理？

## Slide 10
2. 镜像法的原理
用位于场域边界外虚设的较简单的镜像电荷分布来等效替代该边界上未知的较为复杂的电荷分布，从而将原含该边界的非均匀媒质空间变换成无限大单一均匀媒质的空间，使分析计算过程得以明显简化的一种间接求解法。
在导体形状、几何尺寸、带电状况和媒质几何结构、特性不变的前提条件下，根据惟一性定理，只要找出的解满足在同一泛定方程下问题所给定的边界条件，那就是该问题的解，并且是惟一的解。镜像法正是巧妙地应用了这一基本原理、面向多种典型结构的工程电磁场问题所构成的一种有效的解析求解法。
3. 镜像法的理论基础—— 解的惟一性定理

## Slide 11
镜像电荷的个数、位置及其电荷量大小（“三要素”）
4. 镜像法应用的关键点
5. 确定镜像电荷的两条原则
等效求解的“有效场域”
镜像电荷的确定
镜像电荷必须位于所求解的场区域以外的空间中。
镜像电荷的确定以满足所求解的场区域的边界条件来确定。

## Slide 12
1. 点电荷对无限大接地导体平面的镜像
满足原问题的边界条件，所得结果是正确的。
3.5.1 接地导体平面的镜像
镜像电荷
电位函数
因 z = 0 时
有效区域
q
q

## Slide 13
上半空间( z≥0 ）的电位函数
q
导体平面上的感应电荷密度为
导体平面上的总感应电荷为

## Slide 14
2. 线电荷对无限大接地导体平面的镜像
镜像线电荷
满足原问题的边界条件，所得的解是正确的。
电位函数
原问题
当z = 0 时
有效区域

## Slide 15
3. 点电荷对相交半无限大接地导体平面的镜像
两相互垂直相连的半无限大接地导体平板，点电荷q 位于(d1, d2 )处。
显然，q1 对平面 2 以及 q2 对平面 1 均不能满足边界条件。
对于平面1，有镜像电荷q1=－q，位于(－d1, d2 )
对于平面2，有镜像电荷q2=－q，位于( d1, －d2 )
只有在(－d1, －d2 )处再设置一
镜像电荷q3 = +q，所有边界条件才能
得到满足。
电位函数

d1
1
q
d2
2
R
R1
R2
R3
q1
d1
d2
d2
q2
d1
q3
d2
d1

## Slide 16
例3.5.1 一个点电荷q与无限大导体平面距离为d，如果把它移至无穷远处，需要做多少功？
解：移动电荷q时，外力需要克服电场力做功，而电荷q受的电场力来源于导体板上的感应电荷。可以先求电荷q 移至无穷远时电场力所做的功。
q'
q
x
 =∞
0
d
-d
由镜像法，感应电荷可以用像电荷 替代。当电荷q 移至x时，像电荷 应位于－x，则镜像电荷产生的电场强度

## Slide 17
3.5.2 导体球面的镜像
1. 点电荷对接地导体球面的镜像
球面上的感应电荷可用镜像电荷
q'来等效。 q' 应位于导体球内（显然
不影响原方程），且在点电荷q与球
心的连线上，距球心为d'。则有
如图所示，点电荷q 位于半径
为a 的接地导体球外，距球心为d 。
方法：利用导体球面上电位为零确定 和 q′。
问题：
P
q
a
r
R
d
q
P
a
q'
r
R'
R
d
d'

## Slide 18
令r＝a，由球面上电位为零，
即 ＝0，得
此式应在整个球面上都成立。
条件：若
镜像电荷的位置
镜像电荷的电量
常数
q
P
q'
a
R'
R
d
d'
O
由于

## Slide 19
导体球面上的总感应电荷也与所设置的镜像电荷相等。
球外的电位函数为
导体球面上的总感应电荷为
球面上的感应电荷面密度为

## Slide 20
点电荷对接地空心导体球壳的镜像
接地空心导体球壳的内半径为a 、外半径为b，点电荷q 位于球壳内，与球心相距为d ( d < a )。
由于球壳接地，感应电荷分布在球壳的内表面上。镜像电荷q 应位于导体球壳外，且在点电荷q与球心的连线的延长线上。
| q'|>|q|，可见镜像电荷的电荷量大于点电荷的电荷量
镜像电荷的位置和电量与外半径 b 无关（为什么？）
a
q
d
o
b
q'
r
R'
R
a
q
d
O
d'
与点荷位于接地导体球外同样的分析，可得到

## Slide 21
球壳内的电位
感应电荷分布在导体球壳的内表面上，电荷面密度为
导体球壳内表面上的总感应电荷为
在这种情况下，镜像电荷与感应电荷的电荷量不相等。

## Slide 22
2 . 点电荷对不接地导体球的镜像
先设想导体球是接地的，则球面上只有总电荷量为q'的感应电荷分布，则
导体球不接地时的特点：
①导体球面是一个电位不为零的等位面；
②由于导体球未接地，在点电荷的作用下，球上总的
感应电荷为零。
采用叠加原理来确定镜像电荷
点电荷q 位于一个半径为a 的不接地导体球外，距球心为d 。
P
q
a
r
R
d
O

## Slide 23
然后断开接地线，并将电荷－q‘加于导体球上，从而使总感应电荷为零。为保持导体球面为等位面，所加的电荷－q’ 应均匀分布在导体球面上，可用一个位于球心的镜像电荷q"来替代
球外任意点的电位为
q
P
a
q'
r
R'
R
d
d'
q"
O

## Slide 24: 3.6 分离变量法
本节内容
3.6.1 直角坐标系中的分离变量法
3.6.2 圆柱坐标系中的分离变量法（自学）
3.6.3 球坐标系中的分离变量法（自学）

## Slide 25
将偏微分方程中含有n个自变量的待求函数表示成n个各自只含一个变量的函数的乘积，把偏微分方程分解成n个常微分方程，求出各常微分方程的通解后，把它们线性叠加起来，得到级数形式解，并利用给定的边界条件确定待定常数。
分离变量法是求解边值问题的一种经典方法
分离变量法的理论依据是唯一性定理
分离变量法解题的基本思路：
分离变量法解题的基本原理

## Slide 26
在直角坐标系中，若位函数与z 无关，则拉普拉斯方程为
3.6.1 直角坐标系中的分离变量法
将 (x, y) 表示为两个一维函数 X( x )和Y( y )的乘积，即
将其代入拉普拉斯方程，得
再除以 X( x ) Y( y ) ，有

## Slide 27
若取λ＝-­­k2
当
当
分离常数

## Slide 28
将所有可能的  (x, y)线性叠加起来，则得到位函数的通解
若取λ＝+k2 ，同理可得到
通解中的分离常数和待定系数由给定的边界条件确定。

## Slide 29
例3.6.1 无限长的矩形金属导体槽上有一盖板，盖板与金属槽绝缘，盖板电位为U0，金属槽接地，横截面如图所示，试计算此导体槽内的电位分布。
解：位函数满足的方程和边界条件为
因  (0 , y)＝0、  (a , y)＝0，故位函数的通解取（为什么？）

## Slide 30
确定待定系数

## Slide 31
将U0 在（0, a）上按 展开成傅里叶级数，即
其中

## Slide 32
由

## Slide 33
结果展示
参数设置